## Slide 1: T2 – Processamento de Sinal
Mestrado de Informática Médica
Miguel Tavares Coimbra

## Slide 2: Resumo
Sinal biomédico
Analógico vs Digital
Quantização e amostragem
Ruído
Convolução
Introdução à Transformada de Fourier

## Slide 3: Sinal biomédico
Sinal biomédico
Analógico vs Digital
Quantização e amostragem
Ruído
Convolução
Introdução à Transformada de Fourier

## Slide 4: O que é um Sinal?
Definição tradicional de Sinal
  Um sinal é uma grandeza que varia no tempo e/ou espaço.
Exemplos:
  f(t) – Som
  f(x,y) – Imagem
  f(x,y,t) – Vídeo

## Slide 5: Sinais ‘Reais’
Os sinais reais são Analógicos.
  Variam continuamente no tempo.
  Variam continuamente em amplitude.
A análise de um sinal real implica uma medição.
Sinais reais:
  Pressão arterial
  Temperatura corporal

## Slide 6: Medição de um Sinal
Um processo de medida implica erro.
Logo: Qualquer sinal real têm ruído.
  Altero a pressão dos pneus do carro quando a meço.
  Altero a temperatura da água da banheira quando uso o termómetro.
O que é o ‘ruído’?
Uma medição tipicamente implica um Processamento

## Slide 7: Ritmo respiratório
Slide criado por Fausto Fernandes, MIM, UP

## Slide 8: Pressão arterial
Pressão exercida pelo sangue contra a superfície interna das artérias
  Método Analógico (Contínuo)
  Método Digital (Discreto)
Slide criado por Fausto Fernandes, MIM, UP

## Slide 9: Electrocardiograma (ECG)
Registo da actividade eléctrica do coração
Slide criado por Fausto Fernandes, MIM, UP

## Slide 10: Ritmo cardíaco
Slide criado por Fausto Fernandes, MIM, UP

## Slide 11: Electroencefalograma (EEG)
Registo da actividade eléctrica do encéfalo
Slide criado por Fausto Fernandes, MIM, UP

## Slide 12: Electromiografia (EMG)
Registo da actividade eléctrica muscular
Slide criado por Fausto Fernandes, MIM, UP

## Slide 13: Analógico vs Digital
Sinal biomédico
Analógico vs Digital
Quantização e amostragem
Ruído
Convolução
Introdução à Transformada de Fourier

## Slide 14: Analógico vs. Digital
Sinal analógico: Contínuo no tempo e na amplitude.
  Som emitido pelas colunas do rádio
  Imagem emitida pela televisão
  Velocidade do meu automóvel
Sinal digital: Discreto no tempo e na amplitude.
  Amostragem
  Quantização
A conversão analógica-digital implica perda de informação!

## Slide 15: Amostragem
Apenas um valor é recolhido num intervalo definido de tempo.
  Cada valor corresponde a uma ‘amostra’.
Frequência de amostragem
  Número de amostras recolhidas por segundo
Frequência de Nyquist: A frequência máxima do sinal amostrado é igual a metade da frequência de amostragem

## Slide 16: Teorema da Amostragem
Sinal contínuo
‘Comboio’ de impulsos
Função amostrada

## Slide 17: Frequência de Nyquist
If
Aliasing
A frequência de amostragem deve ser >
O que é isto? Frequências do sinal?

## Slide 18: Exemplo: Telefone
A taxa de amostragem é de 8 kHz (8000 amostras/segundo).
Frequência máxima de som?
  Segundo Nyquist: 8kHz/2 = 4 kHz
Som
  Frequências baixas: sons graves.
  Frequências altas: sons agudos.
E se eu tocar piano através do telefone?
  Só consigo ouvir notas graves!

## Slide 19: Aliasing
Uma vedação com efeito de perspectiva sofre ‘aliasing’
Sinal de entrada:
x = 0:.05:5; imagesc(sin((2.^x).*x))
Saída com aliasing
Porquê?

## Slide 20: Quantização
Amostras possuem um número finito de valores possíveis.
  O valor analógico é arredondado para o valor válido mais próximo.
Intervalo de quantização.
  Diferença entre dois valores válidos.
Quanto menor o intervalo de quantização, maior a precisão do sinal. Problema: Precisamos de mais memória para o armazenar!

## Slide 21: Níveis de quantização
G – número de níveis
m – bits de armazenamento
Aproxima-se cada valor ao valor quantizado mais próximo.

## Slide 22: Efeitos da quantização

## Slide 23: Efeitos da quantização

## Slide 24: Sinal Digital
Maior nível inicial de ruído (quantização, amostragem)
  Um CD novo tem pior qualidade de som do que um disco de vinil novo.
Melhor robustez ao ruído
  Um CD velho tem melhor qualidade de som do que um disco de vinil velho.
  Uma cópia de um CD é exactamente igual ao CD original
  Uma cópia de uma cassete tem mais ruído do que a cassete original.
Pode ser processado por um computador!
Demonstra-se matematicamente!

## Slide 25: Ruído
Sinal biomédico
Analógico vs Digital
Quantização e amostragem
Ruído
Convolução
Introdução à Transformada de Fourier

## Slide 26: O que é o Ruído?
Define-se como qualquer degradação do sinal original.
Todos os sistemas reais contêm ruído.
  Ruído de medição.
  Ruído de quantização / amostragem.
  Ruído térmico.
  ...
Todas as partículas microscópicas vibram a uma frequência relacionada com a sua temperatura. O ruído constante provocado por esta vibração chama-se Ruído Térmico.

## Slide 27: A Relação Sinal/Ruído
Quantifica a relação entre:
  Potência do Sinal
  Potência do Ruído
Mede a influência que o ruído têm na degradação do sinal.
Como as diferenças entre sinal e ruído podem ser consideráveis, tipicamente apresenta-se este valor em Decibeis.

## Slide 28: Fontes de Ruído
Diferentes sinais são afectados por diferentes fontes de ruído.
Para processar um sinal, devo estudar que fontes de ruído são relevantes.
Algumas fontes de ruído ‘universais’:
  Ruído térmico.
  Ruído de medição.
  Ruído de quantização / amostragem.

## Slide 29: Modelos de Ruído
Diferentes modelos de ruído:
  Gaussian, Raylegh, Erlang, Exponential, etc.
Modelização típica:
  Função de degradação h(x,y) que opera sobre o sinal f(x,y) conjuntamente com um termo aditivo de ruído n(x,y):
  g(x,y) = h(x,y) * f(x,y) + n(x,y)
Atenção:
Convolução!

## Slide 30: Convolução
Sinal biomédico
Analógico vs Digital
Quantização e amostragem
Ruído
Convolução
Introdução à Transformada de Fourier

## Slide 31: Convolução
Operação matemática
  Pode ser vista como uma ‘média deslizante’ entre um sinal a manipular e um ‘sinal-máscara’.
Relação com Fourier
  Uma convolução de dois sinais corresponde a uma multiplicação no espaço das frequências.
Operação muito útil para processamento de sinais.

## Slide 32: Convolução
kernel h

## Slide 33: Exemplo
Eric Weinstein’s Math World

## Slide 34: Propriedades da convolução
Comutativa
Associativa
Vantagem: Sistemas em cascata!

## Slide 35: Convolução e Transformada de Fourier
Espaço de sinal (x)
Espaço de frequências (u)
Vantagem: Calcular f*g sem fazer convoluções
FT
FT
IFT

## Slide 36: Introdução à Transformada de Fourier
Sinal biomédico
Analógico vs Digital
Quantização e amostragem
Ruído
Convolução
Introdução à Transformada de Fourier

## Slide 37: Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)
Teve uma ideia louca (1807):
  Qualquer função periódica pode ser reescrita como uma soma ponderada de senos e cosenos de diferentes frequências.
Não te acreditas?
  Lagrange, Laplace, Poisson e outros também não.
  Apenas foi traduzido para Inglês em 1878!
Mas é verdade!
  Chama-se a Série de Fourier
  Possivelmente a ferramenta matemática mais útil em toda a engenharia!

## Slide 38: Soma de Senos
A nosso ‘tijolo’:
Soma-se um número suficiente destes para se obter qualquer sinal f(x) que se queira!
Quantos graus de liberdade?
O que é que cada um controla?
Quais guardam as características globais de um sinal? E as finas?

## Slide 39: Tempo e Frequência
Exemplo : g(t) = sin(2pf t) + (1/3)sin(2p(3f) t)

## Slide 40: Tempo e Frequência
Exemplo : g(t) = sin(2pf t) + (1/3)sin(2p(3f) t)
=
+

## Slide 41: Espectro de frequências
Exemplo : g(t) = sin(2pf t) + (1/3)sin(2p(3f) t)
=
+

## Slide 42: Espectro de frequências
=
+
=

## Slide 43: Espectro de frequências
=
+
=

## Slide 44: Espectro de frequências
=
+
=

## Slide 45: Espectro de frequências
=
+
=

## Slide 46: Espectro de frequências
=
+
=

## Slide 47: Espectro de frequências
=

## Slide 48: Transformada de Fourier
Directa:
Note:
Inversa

## Slide 49: Transformada de Fourier
Podemos decompor um sinal numa soma de senos e co-senos.
  Amplitude
  Frequência
  Fase
Quantos mais usarmos, melhor a reconstrução.
  Perfeita: nr. infinito de senos e co-senos
Função ‘degrau’

## Slide 50: Relação Espaço - Frequência
Frequências espaciais:
  Baixas: Áreas planas
  Médias: Áreas com textura dominante
  Altas: Fronteiras
Grande concentração de energia nas baixas frequências!

## Slide 51: Exemplos
Um CD contêm frequências Áudio até aos 22 kHz.
Um telefone apenas contêm frequências até aos 4 khz.
A voz é diferente!
Os sons agudos não são transmitidos!

## Slide 52: Filtros de Frequência
Posso manipular de forma diferente as várias frequências do sinal.
  Filtros de Frequência.
Filtros típicos
  Passa-Alto
  Passa-Baixo
  Passa-Banda
Um equalizador de som é uma bateria de filtros de frequência.
Filtro Passa-Baixo
Introdução à Transformada de Fourier